## Slide 1: 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής Πάτρα. 2-4 Ιουνίου 2022
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ TETRASELMIS STRIATA KAI ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗΣ
1Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο
2Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
3Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών/Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας &Υδατοκαλλιεργειών, Αθήνα
4Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
5PLAGTON S. A.. Θέση Κονάκι Σκεντού, Δήμος Ξηρομέρου, Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα
Β. Πατρινού1, Α. Δασκαλάκη2, Σ. Παπανικόλας 1.5, Δ. Καμπάνταης3, Χ. Ν. Οικονόμου4, Δ. Μπόκας5, Ι. Κοτζαμάνης3, Δ. Βαγενάς4,
Γ. Αγγελής2, Α. Τεκερλεκοπούλου1

## Slide 2: Μεταβολικά προϊόντα και εμπορικές εφαρμογές μικροφυκών
Αξιοποίηση προϊόντων σε τομείς όπως:
Πρωτογενείς μεταβολίτες:
Υδατάνθρακες Λιπίδια Πρωτεΐνες
Χρωστικές
Δευτερογενείς μεταβολίτες:
Καροτενοειδή
Φυτοστερόλες
Φαινολικές ουσίες
Ανθρώπινη διατροφή / ζωοτροφή
Βιολιπάσματα
Βιοκαύσιμα
F-Φάρμακα / Καλλυντικά
Ιχθυοτροφή

## Slide 3: Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή μεταβολικών προϊόντων
Ένταση φωτός
Θερμοκρασία
pH
Αλατότητα
Σύσταση θρεπτικού μέσου

## Slide 4: Μικροφύκη- Εφαρμογή στις υδατοκαλλιέργειες
Chlorella, Tetraselmis, Isochrysis, Pavlova, Phaeodactylum, Chaetoceros, Nannochloropsis, Skeletonema,Thalassiosira
T. striata:
Καλή πηγή τροφής
Αντιμικροβιακές και προβιοτικές ιδιότητες
- Πηγή βιταμίνης Ε
- Αντοχή σε μεγάλο εύρος αλατότητας και θερμοκρασίας
Υψηλή θρεπτική αξία
Κατάλληλο μέγεθος και σχήμα κυττάρου
Εύπεπτο κυτταρικό τοίχωμα
Έλλειψη τοξικότητας

## Slide 5: Απεικόνιση της εταιρίας PLAGTON S.A.
Θαλασσινό νερό γεώτρησης 29‰ της εταιρείας
PLAGTON S.A. χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη
του μικροοργανισμού.

## Slide 6: Σκοπός της εργασίας
Βελτιστοποίηση θρεπτικού υποστρώματος ανάπτυξης του στελέχους Tetraselmis striata.
Βελτιστοποίηση της τιμής pH του υποστρώματος ανάπτυξης.
Βελτιστοποίηση της παραμέτρου της θερμοκρασίας.
Βελτιστοποίηση της φωτοπεριόδου.
Βελτιστοποίηση του ρυθμού παροχής καθαρού CO2 στο υπόστρωμα της ανάπτυξης.
Μελέτη επίδρασης των λειτουργικών παραμέτρων στον ρυθμό ανάπτυξης της βιομάζας και στη
συσσώρευση ενδοκυτταρικών μεταβολικών προϊόντων.
Ανάλυση της σύστασης του λιπιδιακού και αμινοξικού προφίλ της βιομάζας με στόχο την αξιολόγιση της ως
προς την καταλληλότητά της για ενσωμάτωση στις συμβατικές ιχθυοτροφές.

## Slide 7: Πειραματικά αποτελέσματα- Βελτιστοποίηση υποστρώματος ανάπτυξης
Πειραματικές συνθήκες:
Νερό γεώτρησης αλατότητας 29‰
Συνεχής φωτισμός (24/0 h, L:D)
Ένταση φωτός 54 μmol m-2 s-1
Συνεχής ανάδευση με αντλία ανακυκλοφορίας (380 L h-1)
Αποστειρωμένο υπόστρωμα
Μη έλεγχόμενο pH (7.5-8.5)
Μη ελεγχόμενη θερμοκρασία (24-27 οC)
Πειραματική Συνθήκη | Μέγιστη Παραγωγικότητα Βιομάζας (mg L-1 d-1) | Μέγιστος Ειδικός Ρυθμός Ανάπτυξης (d-1) | Λιπίδια % ξ.β.M
Modified F/2 | 58.2 | 0.227 | 24.2 ± 2.8
Nutri-Leaf 30-10-10 | 62.0 | 0.200 | 16.4 ± 4.6
Nutri-Leaf 30-10-10 + NaHCO3 | 70.1 | 0.240 | 16.5 ± 2.3

## Slide 8: Πειραματικά αποτελέσματα- Βελτιστοποίηση της ποσότητας του λιπάσματος
Πειραματικές συνθήκες:
Ίδιες σταθερές συνθήκες
Μελετήθηκαν 0,1, 0,2, 0,4,
0,6, 0,8 και 1 g λιπάσματος L-1
Πειραματική Συνθήκη | Μέγιστη Παραγωγικότητα Βιομάζας (mg L-1 d-1) | Μέγιστος Ειδικός Ρυθμός Ανάπτυξης (d-1) | Λιπίδια % ξ.β.M
0.05 g L-1 | 62.0 | 0.200 | 16.4 ± 4.6
0.05 g L-1, NaHCO3 | 70.1 | 0.240 | 16.5 ± 2.3
0.1 g L-1, NaHCO3 | 81.8 | 0.236 | 15.9 ± 2.5
0.2 g L-1, NaHCO3 | 84.2 | 0.240 | 16.3 ± 2.1
0.4 g L-1, NaHCO3 | 62.8 | 0.212 | 16.1 ± 1.2
0.6 g L-1, NaHCO3 | 60.7 | 0.127 | 14.7 ± 0.7
0.8 g L-1, NaHCO3 | 66.7 | 0.213 | 12.7 ± 5.1
1.0 g L-1, NaHCO3 | 59.7 | 0.183 | 9.8 ± 0.7

## Slide 9: Πειραματικά αποτελέσματα- Βελτιστοποίηση pH υποστρώματος
Πειραματική Συνθήκη | Μέγιστη Παραγωγικότητα Βιομάζας (mg L-1 d-1) | Μέγιστος Ειδικός Ρυθμός Ανάπτυξης (d-1) | Λιπίδια % ξ.β. | Υδατάνθρακες % ξ.β. | Ολικές Χλωροφύλλες % ξ.β | Πρωτεΐνες % ξ.β
pH 8 | 79.8 | 0.266 | 27.8 ± 1.0 | 14.6 ± 1.5 | 5.1 ± 0.1 | 51.2 ± 2.0
pH 7 | 60.1 | 0.248 | 26.4 ± 0.4 | 14.7 ± 0.8 | 4.6 ± 0.08 | 47.7 ± 0.5
pH= 8, t= 6 d
pH= 8, t=15 d
Πειραματικές συνθήκες:
Ίδιες σταθερές συνθήκες
Μη ελεγχόμενη θερμοκρασία (24-27 οC)
Ελεγχόμενο pH (7 ± 0.3, 8 ± 0.3)
Διατήρηση του pH με χρήση ΝaOH ή HCl

## Slide 10: Πειραματικά αποτελέσματα- Βελτιστοποίηση θερμοκρασίας
Πειραματικές συνθήκες:
Ίδιες σταθερές συνθήκες
Σταθερό pH (8 ± 0.3)
Ελεγχόμενη θερμοκρασία (19 ± 1 oC, 25 ± 1 oC, 28 ± 1 oC)
Διατήρηση της θερμοκρασίας με χρήση θερμοστατών
T=25 oC, t= 2d
T=25 oC, t= 13 d
Πειραματική Συνθήκη | Μέγιστη Παραγωγικό-τητα Βιομάζας (mg L-1 d-1) | Μέγιστος Ειδικός Ρυθμός Ανάπτυξης (d-1) | Λιπίδια % ξ.β. | Υδατάνθρακες % ξ.β. | Ολικές Χλωροφύλλες % ξ.β | Πρωτεΐνες % ξ.β
T= 19±1 oC | 69.3 | 0.237 | 26.7 ± 1.7 | 16.3 ± 1.3 | 3.4 ± 0.1 | 34.8 ± 1.0
T= 25±1 oC | 93.7 | 0.283 | 30.2 ± 1.5 | 20.4 ± 2.2 | 5.1 ± 1.2 | 38.7 ± 1.2
T= 28±1 oC | 61.5 | 0.223 | 26.2 ± 1.3 | 13.5 ± 0.4 | 2.7 ± 0.05 | 41.6 ± 2.1

## Slide 11: Πειραματικά αποτελέσματα- Βελτιστοποίηση φωτοπεριόδου
Πειραματικές συνθήκες:
Ίδιες σταθερές συνθήκες
Σταθερό pH (8 ± 0.3)
Σταθερή θερμοκρασία 25 ± 1 oC
Ελεγχόμενη θερμοκρασία (20/4h,18/6 h, 12/12h, L:D)
Χρήση λαμπτήρων που έσβηναν με χρονόμετρο
20:4 L/D, t= 20 d
20:4 L/D, t= 0 d
Πειραματική Συνθήκη | Μέγιστη Παραγωγικό-τητα Βιομάζας (mg L-1 d-1) | Μέγιστος Ειδικός Ρυθμός Ανάπτυξης (d-1) | Λιπίδια % ξ.β. | Υδατάνθρακες % ξ.β. | Ολικές Χλωροφύλλες % ξ.β | Πρωτεΐνες % ξ.β
20:4 h, L:D | 46.3 | 0.136 | 28.5 ± 3.8 | 15.6 ± 1.4 | 4.2 ± 0.1 | 53.2 ± 0.5
18:6 h, L:D | 36.3 | 0.208 | 25.8 ± 1.1 | 14.4 ± 1.6 | 2.8 ± 0.6 | 50.4 ± 1.2
12:12h, L:D | 30.0 | 0.118 | 24.7 ± 2.5 | 13.8 ± 0.5 | 3.8 ± 0.4 | 54.0 ± 1.8

## Slide 12: Πειραματικά αποτελέσματα- Βελτιστοποίηση του ρυθμού παροχής CO2
Πειραματικές συνθήκες:
Ίδιες σταθερές συνθήκες
Σταθερό pH (8 ± 0.3)
Σταθερή θερμοκρασία 25 ± 1 οC
Σταθερός συνεχής φωτισμός
Ελεγχόμενη παροχή καθαρού CO2 (10, 20, 90 mL min-1)
Διατήρηση σταθερής ροής με χρήση ροομέτρων.
10 mL.min-1, t= 0d
10 mL.min-1, t= 7d
Πειραματική Συνθήκη | Μέγιστη Παραγωγικό-τητα Βιομάζας (mg L-1 d-1) | Μέγιστος Ειδικός Ρυθμός Ανάπτυξης (d-1) | Λιπίδια % ξ.β. | Υδατάνθρακες % ξ.β. | Ολικές Χλωροφύλλες % ξ.β | Πρωτεΐνες % ξ.β
10 mL min-1 | 87.5 | 0.262 | 27.3 ± 1.5 | 10.3 ± 2.6 | 5.2 ± 0.25 | 44.6 ± 0.8
20 mL min-1 | 45.0 | 0.216 | 22.5 ± 1.5 | 11.5 ± 1.0 | 3.5 ± 0.4 | 44.5 ± 0.7
90 mL min-1 | 20.3 | 0.050 | 19.0 ± 2.6 | 11.5 ± 0.7 | 1.4 ± 0.07 | 25.4 ± 0.2

## Slide 13: Ανάλυση της σύστασης των παραγόμενων λιπιδίων και αμινοξέων στις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης
Συνθήκες καλλιέργειας | C14:0 | C16:0 | C16:1 | C18:0 | C18:1 n-9 | C18:2 | C20:1 n-9 | C20:5 n-3 (ΕPA) | Σύνολο πολυακόρεστων λιπαρών οξέων ΣPUFAs | Σύνολο κορεσμένων λιπαρών οξέων ΣMUFAs | Σύνολο ακόρεστων λιπαρών οξέων ΣSFAs
συνεχής φωτισμός, pH 8, T=25 oC, παροχή CO2 10 mL min-1 | 5.9 | 25.7 | 23.0 | 0.2 | 5.2 | 6.4 | 3.8 | 23.0 | 29.8 | 32.0 | 31.8

## Slide 14: Συμπεράσματα
Το εμπορικό λίπασμα Nutri-Leaf 30-10-10 με NaHCO3 όδηγησε σε υψηλότερες αποδόσεις για την βιομάζα (70.1 mgL-1d-1) και τον ειδικό ρυθμό ανάπτυξης (0.140 d-1) μεταξύ των υποστρωμάτων που μελετήθηκαν.
Τα πειράματα βελτιστοποίησης της ποσότητας του λιπάσματος ανέδειξαν τα 0.2 g L-1 ως τη βέλτιστη ποσότητα για την ανάπτυξη οδηγώντας σε αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης.
Εξετάζοντας την επίδραση του pH, η τιμή pH 8 κρίθηκε ως βέλτιστη τόσο για την παραγωγή βιομάζας (79.8 mgL-1d-1) όσο και για την παραγωγή ενδοκυτταρικών συστατικών.
Τα πειράματα της θερμοκρασίας ανέδειξαν την θερμοκρασία των 25oC ως βέλτιστη οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας (93.7 mgL-1d-1) και του ειδικού ρυθμού ανάπτυξης της βιομάζας (0.183 d-1) με ταυτόχρονα σημαντικό περιεχόμενο μεταβολικών συστατικών.
Τα πειράματα της φωτοπεριόδου έδειξαν ισχυρή εξάρτηση της ανάπτυξης από το φωτισμό με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της βιομάζας να μειώνεται σταδιακά με την αύξηση του σκοταδιού.
Η υψηλή παροχή CO2 με ρυθμό ροής 90 mL min-1 ήταν ανασταλτική για την ανάπτυξη του T. striata λόγω της συνεχούς οξύνισης του υποστρώματος ανάπτυξης ενώ βέλτιστη παροχή CO2 που βελτίωσε τόσο την παραγωγικότητα της βιομάζας όσο και την συσσώρευση ενδοκυτταρικών συστατικών ήταν εκείνη των 10 mL min-1 .
To T. Striata σε βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης είναι ικανό να παράγει βιομάζα υψηλής ποιότητας και να συσσωρεύει παράλληλα σημαντικά πολυακόρεστα λιπαρά οξέα όπως το EPA σε ποσοστό έως 23%.
Διαθέτει επίσης σημαντικό ποσοστό πρωτεϊνών με επαρκές αμινοξικό προφίλ, συνεπώς κρίνεται κατάλληλη για την παραγωγή συμβατικών ιχθυοτροφών.

## Slide 15
Ιστότοπος έργου: https://algafeed4fish.gr/
Το έργο « Καλλιέργεια μικροφυκών σε μεγάλη κλίμακα και χρήση της παραγόμενης βιομάζας ως εναλλακτική πρώτη ύλη ιχθυοτροφής – AlgaFeed4Fish» (MIS 5045858. Φ.Κ. 80916), συν-χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ. ΕΣΠΑ 2014-2020)» και ειδικότερα μέσω της Δράσης «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»».

## Slide 16
Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!